申請挖掘道路注意事項

- 使用公路用地修建地下管線工程請依照「公路用地使用規則」、「道路交通管理處罰條例」及「道路交通安全規則」等各項有關規定。

- 申請挖掘道路須填寫本申請書一式五份，經本所同意後，三份發還申請人（其中一份由申請人逕送當地警察機關查照），其餘二份由本所存轉。

- 管線單位應切實按照核定時限施工，如因特殊情形未能如期施工，需將變更後施工日期通知本所，經同意後再行施工，否則以未申請許可，擅自挖掘道路處理。

- 施工中之管線埋設工程，本所如認為必要暫時停工時，管線單位不得拒絕。

- 申請挖掘道路案件，除例行之接水、接電、瓦斯及緊急需要者，可由本所工務課逕行同意外，其餘均應由工務課於當日轉報市長，在三日內函覆申請單位。

- 申請挖掘道路以全線一次申請，分級限制長度施工，市區及交通繁忙地段最長以二００公尺為限，郊區地段最長以五００公尺為限，必要時得再縮短之，每挖掘一段後必須整修完成，經本所會驗合格後，方可繼續挖掘次一路段，否則以未申請許可擅自挖掘道路處罰。

- 挖掘道路除特殊狀況經本所同意得於日間施工者外，均應於夜間施工（次日早上六時前應將路面整理通暢）。

- 挖掘道路其總深度在一．五公尺以內者，其開挖邊坡按一：０．二斜率計算，另每邊各加十公分計算，其挖掘路面寬度（詳申請書附圖）繳納費用，完工後會勘丈量挖掘路面寬度，如超過申請挖掘面積時，管線單位應於三天內補繳，挖掘路面如未達六十公分時以六十公分計價收費，其挖掘總深度超過一．五公尺者，由本所另行協調處理。

- 管線埋設位置應在道路橫斷面圖上標明並嚴格執行，如有變更應經本所同意後辦理，否則如因道路改善而受損時由管線單位自行負責。

10.管線埋設深度，其管頂至路面之距離在快車道不得少於一．二０公尺，慢車道不得少於一‧００公尺，人行道不得少於０‧五０公尺，地形情況特殊經加作ＲＣ保護管線者可減至０‧三０公尺。

11.臨時搶修管線需挖掘道路或橫越道路時，應鋪蓋至三公分厚之條紋式鋼鈑，以維持交通。

12.埋設管線挖出之廢土，不論土質如何均應隨挖隨即運離工地，並以砂石或砂回填，但最上層三十公分必須填碎石級配料，回填過程應按規定施工，即應分層（不得超過三十公分）洒水滾壓（用壓路機、震動機或搗固機），其壓實度不得低於百分之九十，並加鋪三公分瀝青混凝土簡易路面，完工後通知本所會勘，驗收合格後由本所修復路面。管線工程有關挖掘道路路段之養護及交通安全，仍應由管線單位負責，如因而發生國家賠償案件，均應由管線單位負責賠償。

13.挖掘道路施工導致公路損壞，或損壞其他管線，或因安全設施不當導致交通事故，應即通知有關單位搶修或處理，除應負責所需修護費用外，其善後事宜概由申請單位逕行協調處理，並負全部責任，與本所無關。

14.道路快車道應避免挖掘，如屬必須挖掘埋管時，不論原路面新建或封面年限多長，除其挖掘部份按原路面厚度及底層計收修復費外，應加收全幅路面五公分厚度之封層費用，如路中央設有分隔島者，以分隔島為界。

15.自來水管道須在道路兩側同時埋設，以免接支管時橫過道路挖掘快車道。

16.挖掘道路應以切割機切割路面，挖掘機限使用輪胎式，以免損壞公路路面，如有損壞其修復費用應由申請單位負擔。

17.通過市鎮街道，或路基狹窄地區，或重要公路挖掘道路施工時，應事先召集有關單位開會協調處理。

18.本所加封路面時，管線單位應無條件配合提升所屬人（手）孔（鐵）蓋與新舖路面齊平。

19.挖掘道路施工時，如涉及私有土地產權問題，應即停止挖掘，由申請單位負責協調解決後再行施工，不得以本所已許可挖掘而推諉或侵犯私權。

20.管線埋設單位於開工前，應將全線交通安全設施及施工設備等備妥（如切割機、挖掘機、搗固機等），並會同本所檢查合格後方可施工，並於施工地段起訖點處設置公告牌，內容包括施工單位名稱、承包商、預定開竣工日期，施工單位電話及核准文號等。

21.施工地段標誌及號誌，應遵照交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」有關規定設置「標誌力求鮮明顯目，夜間加設閃光燈、紅燈或貼反光紙」，完工後經主管公路單位驗收合格七天後，其安全設施始可撤除。